## Slide 1: Computing Platform for Autonomous Driving (CP4AD)
Prof. Jong-Chan Kim
Dept. Automobile and IT Convergence
최종프로젝트
OP-TEE 가이드라인

## Slide 2: 수정사항
p. 3 수정
p. 11 추가

## Slide 3: Arduino
아두이노에서 대칭키, 전자서명 함수를 사용하기 위해 해당 파일을 적절히 복사한다.
  bsw_DISPLAY.cpp -> DISPLAY/bsw.cpp
  bsw_DISPLAY.h -> DISPLAY/bsw.h
  bsw_SENSOR.cpp -> SENSOR/bsw.cpp
  bsw_SENSOR.h -> SENSOR/bsw.h
  각 bsw.cpp에 아래 두 라인 추가
    #define BLOCK_SIZE 5
    uint64_t key = 0xABCDE12345;

## Slide 4: Arduino
2. SENSOR
- raw data를 대칭키 알고리즘으로 암호화
- encrypt() 함수를 사용하여 앞 5바이트 암호화

## Slide 5: Arduino
3. DISPLAY
- OP-TEE에서 생성한 서명 검증 후
- 대칭키 알고리즘으로 앞 5바이트 복호화

## Slide 6: Arduino
OP-TEE 에서 구한 public_key 하드코딩
msg.buf의 앞 5바이트와 뒤 3바이트를 각각
messagem sig에 복사
micro_verify() 결과: 1 – 서명 유효, 0 – 서명 오류
decrypt()로 대칭키 복호화

## Slide 7: Arduino
DISPLAY 출력 예시

## Slide 8: OP-TEE
Orin Nano
  preprocess()에서 아래 기능 수행
    set_whitelist
    set_priv_key
    generate_public_key
  process()에 제공되는 함수를 적절히 작성해야함
  제공함수
    check_whitelist()
      input
        &sess
        frame.can_id: 현재 수신된 can msg의 id. 이 값이 화이트리스트에 저장된 값과 같은지 확인
      output
        1: valid can_id
        0: invalid can_id

## Slide 9: OP-TEE
제공함수
  micro_sign()
    input
      &sess
      buffer: frame.data의 앞 5바이트
      signature: 생성된 서명이 저장된 공간
    사용예시

## Slide 10: OP-TEE
제공함수
  write_port
    input
      {can_id}: 새로 전송할 can id. ex) 0x456
      frame
      signature
    사용예시

## Slide 11: OP-TEE
test.c, main.c 컴파일, 실행하는 법
  Host/Makefile
    Line 7: main.c / test.c
    Line 11: main.o / test.o
    Line 13: main / test
  $ cd L10.Final_Project/
  $ make
  $ make install
  $ sudo main (sudo test)

## Slide 12: OP-TEE 가이드라인
출력 결과
  Node 1
  OP-TEE
  Node 2